## Slide 1
2 x 6 Male Connector
Pins Facing Out
+5v
Gnd
Select Button
Enc
Enc
Usr Button
LCD Dat
LCD Clk
Ptr RX
Ptr TX
Panel Wiring

## Slide 2
Connectors on Roaster – DB9 - 1
Fan 12v
Fan PWM
Drum 12v
Drum PWM
Htr Ctl Gnd
Htr Ctl ZeroCross
Htr Ctl Gate
n/c
1
6
1
6

## Slide 3
Connectors on Roaster – DB9 - 2
Drum Pos Sw 1
GND
n/c
+5v
Drum Pos Sw 2
Cs0
Clk
Cs1
D0
1
6
1
6

## Slide 4
Connector on RoastGenie
n/c
n/c
n/c
n/c
AGnd
Gnd
Gnd
+ 12v
+ 5v
+ 5v
Drum Pos Sw 1
Drum Pos Sw 2
+ 5v
Gnd
Cs0
Clk
Cs1
D0
Htr Ctl Gnd
Htr Ctl ZeroCross
Htr Ctl Gate
Fan PWM
Fan +12v
Drum PWM
Drum +12v
1
14
13
25

## Slide 5
Tx
Rx

## Slide 6
Tx
Rx

## Slide 7
RasPi
Shutdown
Tx
Rx

## Slide 8
1
6
1
6
1
14
Connector | Pin | Wire Color | Signal | Pin | Connector
J1 | 1 | White | Fan PWM | 1 | J2
J1 | 2 | Yellow | Fan +12v | 2 | J2
J1 | 3 | n/c | n/c | n/c | n/c
J1 | 4 | Yellow | Drum + 12v | 4 | J2
J1 | 5 | Green | Drum PWM | 5 | J2
J1 | 6 | Black | Gnd | 5 | J3
J1 | 7 | Red | +5v | 4 | J3
J1 | 8 | n/c | n/c | 3 | J3
J1 | 9 | Green | Drum Pos | 2 | J3
J1 | 10 | Green | Drum Pos | 1 | J3
J1 | 11 | Red | +5v (raspi) | 4 | J4
J1 | 12 | Red | + 5v | 4 | J4
J1 | 13 | Yellow | + 12v | 1 | J4
J1 | 14 | Green | Htr Gnd | 9 | J2
J1 | 15 | Yellow | Htr ZeroCross | 8 | J2
J1 | 16 | White | Htr Gate | 7 | J2
J1 | 17 | n/c | n/c | 6 | j2
J1 | 18 | n/c | n/c | n/c | n/c
J1 | 19 | White | Cs0 | 9 | J3
J1 | 20 | Green | Clk | 8 | J3
J1 | 21 | White | Cs1 | 7 | J3
J1 | 22 | Yellow | D0 | 6 | J3
J1 | 23 | Black | Gnd | 2 | J4
J1 | 24 | Black | Gnd | 2 | J4
J1 | 25 | Black | AGnd | 3 | J4
1
J1
J2
J3
J4
13
25
Main Harness